## Slide 1
实验室危险废物应急处置预案

## Slide 2
应急预案
危险废物溢出
  危险废物溢出导致易燃液体泄漏，可能造成火灾或气体爆炸；
  危险废物溢出导致有毒液体或气体泄漏；
  危险废物的溢出导致土壤污染或者水体污染。
火灾
  火灾导致有毒烟气产生或泄漏；
  火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致过热引发的爆炸；
  火灾蔓延至校外；
  使用水或化学灭火剂可能产生被污染的水流。
爆炸
  存在发生爆炸的危险，并可能因产生爆炸碎片或冲击波导致安全风险；
  存在发生爆炸的危险，并可能引燃校园内其他危险废物；
  存在发生爆炸的危险，并可能导致有毒材料泄漏；
  已经发生爆炸。

## Slide 3
实验室危险废物泄漏处理措施
确定泄漏物名称，性质和泄漏量。
现场警戒，在彻底收集处理前严禁他人接近。
应急人员必须熟悉此泄漏物质的MSDS后进行处理。
应急人员必须正确佩戴相应的防护用品。
如果泄漏物是易燃物，则必须首先消除泄漏污染区域的点火源。
收集方法：
  气体泄漏，应急人员首先止住泄漏，如可能合理通风和喷雾状水。
  液体泄漏，在保证安全的前提下切断泄漏源，使用相应的吸收棉或砂土，锯末等吸收后妥善处理。
  固体泄漏，使用适当的工具和容器收集泄漏物。

## Slide 4
实验室危险废物泄漏处理措施
收集后装入专用容器，标记清楚后送往危险废物暂存库。
清洁地面，恢复实验室用品。
针对危险废物泄露的部位和原因，用提前准备好的沙袋、 消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施， 同时采取相应的 回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响，要重点防 止污水排入附近水环境。

## Slide 6
实验室危险废物着火处理措施
确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量。
现场警戒，在彻底扑灭火灾前严禁他人接近。
应急人员必须熟悉此火灾物质的MSDS后处理。
应急人员必须正确佩戴相应的应急使用的防护用品。
必须首先消除泄漏污染区域的点火源。
扑救方法：
  迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；
  在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、 或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。
根据火势大小及时通知学校或消防部门。

## Slide 7
实验室危险废物灭火注意事项
  灭火人员不应单独灭火；
  出口应始终保持清洁和畅通；
  要选择正确的灭火剂：
      包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法；
      易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭；
    可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

## Slide 9
危险化学品泄漏应急演练

## Slide 10
实验室危险废物转移泄漏应急演练